ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к первой редакции проекта межгосударственного стандарта

«Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватей»

1. Основание для разработки стандарта

Основанием для разработки стандарта является Программа межгосударственной стандартизации на 2021 г.

Шифр по ПНС-2021: 1.6.181-2.006.21

Шифр по МГС: RU.1.414-2021

2. Краткая характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются детские кровати, предназначенные для использования в спальных помещениях дошкольных учреждений и в быту, и устанавливает их функциональные размеры.

3. Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки стандарта

Для повышения качества, безопасности и конкурентоспособности детских кроватей, а также с целью реализации требований ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» в части безопасности детских кроватей возникла необходимость принятия межгосударственного стандарта с новыми требованиями к детским кроватям.

Разработка данного стандарта способствует снижению технических барьеров в торговле, повышению технического уровня и конкурентоспособности продукции.

Требования, устанавливаемые в проекте межгосударственного стандарта, соответствуют современным представлениям об антропологических данных детей дошкольного возраста и будут способствовать научно обоснованному подходу для определения размеров кроватей. Пересмотр ГОСТ дополнит и уточнит доказательную базу ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

4. Сведения о взаимосвязи проекта межгосударственного стандарта с другими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации и/или сведения о применении при разработке проекта межгосударственного стандарта международного (регионального или национального) стандарта (международного документа, не являющегося международным стандартом)

Проект стандарта ГОСТ «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватей» разработан с соблюдением принципов стандартизации, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации», а также в соответствии с требованиями основополагающих стандартов межгосударственной системы стандартизации:

ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения»;

ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»;

ГОСТ 1.3—2014 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. Правила разработки на основе международных и региональных стандартов»;

ГОСТ 1.5—2001 «Межгосударственная система стандартизации. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению».

5. Предложения по изменению, пересмотру или отмене стандартов, противоречащих предлагаемому проекту стандарта

Стандарт разрабатывается взамен ГОСТ 19301.3–2016.

6. Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке межгосударственного стандарта

Настоящий стандарт является неэквивалентным по отношению к стандарту 
DIN EN 716-1:2019 «Мебель. Детские кроватки и складные кроватки для домашнего использования. Часть 1: Требования безопасности» (DIN EN 716-1-2019 Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1: Safety requirements», NEQ), включая его изменения АС:2019.

7. Сведения о разработчике стандарта

Проект стандарта разработан Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров (Ассоциация «АИДТ»)

Адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.9 Тел. +7 (499) 519-02-81

E-mail: tk181@acgi.ru

Президент  Ассоциации предприятий

индустрии детских товаров «АИДТ»					А.В. Цицулина