СВОДКА ОТЗЫВОВ
на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта

«Коляски детские. Общие технические условия»

наименование стандарта

| Структурный элемент документа | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Предложение. замечание | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| По проекту в целом | ОС ООО «Тест-С-Петербург» | Без замечаний | Принято |
| По проекту в целом | ООО «ЦНИИПШ» | Исключить переносы слов | Принято |
| Раздел 1. Область применения | ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | Изложить в редакции: Настоящий стандарт не распространяется на игрушки, детские коляски, предназначенные для использования в спорте, коляски и детские коляски с приводом от двигателя, а также коляски и детские стульчики на колесах, предназначенные для детей с ограниченными возможностями здоровья. | Принято |
| Раздел 2 | ООО «ЦНИИПШ» | В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты | Принято |
| Раздел 2 | ООО «ЦНИИПШ» | ГОСТ 13837 ГОСТ 15150 поменять местами | Принято |
| Раздел 2 | ООО «ТСЛ» | Ссылка на НД по поверке средства измерения (секундомер механический) некорректен Дополнительно можно внести НД: - на электронные секундомеры, - на угломеры. ТУ 25-1819.0021-90 Секундомеры механические Слава СДСпр-1-2-000, СДСпр-4б-2-000, СОСпр-6а-1-000. Технические условия, ТУ 25-1894.003-90 Секундомеры механические. Технические условия, ГОСТ 23350-98 Часы наручные карманные и электронные. Общие технические условия, ТУ РБ 100231303.011-2002 Секундомер электронный «Интеграл С-01». Технические условия, ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия | Принято частично. В ГОСТ не ссылаются на ТУ. |
| Раздел 2 | ООО «ТСЛ» | Отсутствует описание опорной поверхности. Например: ровная горизонтальная твёрдая поверхность (бетон, металл, твердое покрытие и т.п.). | Принято |
| Раздел 3, п. 3.1 | ООО «ЦНИИПШ» | Изложить в редакции: тормозная система коляски: Устройство, предназначенное для снижения скорости и торможения (создания и изменения искусственного сопротивления движению) коляски при воздействии на орган управления тормозной системы. | Принято |
| Раздел 3, п.3.2 |  | Изложить в редакции: шасси коляски: Колесная рама с одной или несколькими ручками, на которой размещается один или несколько кузовов коляски, предназначенная для передвижения коляски и управления ею. | Принято к сведению. Вынесено на обсуждение рабочей группы |
|  | ООО «ФДК «ТРИУМФ» | шасси: Колесная рама с одной или несколькими ручками для толкания, вытягивания и управления, предназначенная для размещения и транспортировки одного или нескольких корпусов детской коляски. |  |
| Раздел 3, п.3.3 |  | ограничитель: Устройство, расположенное между ногами ребенка, чтобы предотвратить выпадение вперед ребенка, находящегося в прогулочном блоке. | Принято |
| Раздел 3, п.3.5 |  | подножка: Опора для ног, используемая ребенком при сидении в прогулочном блоке. | Принято |
| Раздел 3, п.3.7 | ООО «ЦНИИПШ» | Изложить в редакции: блокировочная система: Механическое изделие, часть запорного механизма (3.8), переключаемое вручную, предназначенное для предотвращения функционирования частей коляски, установленных в рабочем положении. | Принято |
| Раздел 3, п. 3.11 | ООО «ЦНИИПШ» | Изложить в редакции: кузов коляски: Конструкция, состоящая из расположенных преимущественно вертикально боковых частей и внутреннего основания, предназначенная для транспортировки одного или нескольких детей. | Принято к сведению. Вынесено на обсуждение рабочей группы |
|  | ООО «ФДК «ТРИУМФ» | кузов коляски: Конструкция, предназначенная для транспортировки одного или нескольких детей. |  |
| Раздел 3, п.3.12 | ООО «ФДК «ТРИУМФ» | внутренние ремни безопасности: Устройство для поддержки тела ребенка и предупреждения его выпадения из прогулочного блока, состоящее из лямок с пряжкой, регулирующих приспособлений и деталей крепления, которое прикреплено к внутренней части кузова коляски. | Принято |
| Раздел 3, п.3.13 | ООО «ЦНИИПШ» | Изложить в редакции: партия изготовленной продукции: Совокупность установленного количества единиц продукции одного наименования и одного обозначения, изготовленной из однородных сырья и материалов, одним изготовителем, в одних и тех же производственных условиях, на идентичном производственном оборудовании по единой технологии в определенный промежуток времени | Принято |
| Раздел 3. Термины и определения | Ин лаб | Дополнить пунктом 3.15: Короб (люлька) - закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, состоящая из расположенных преимущественно вертикально боковых частей и внутреннего основания, предназначенная для транспортировки одного или нескольких детей преимущественно в горизонтальном положении. | Принято |
|  | ООО «ФДК «ТРИУМФ» | Дополнить люлька (люлька-переноска): Кузов (часть) коляски, состоящий из расположенных преимущественно вертикально боковых частей и внутреннего основания, предназначенный для транспортировки преимущественно в горизонтальном положении. | Принято |
|  |  | Дополнить прогулочный блок: Кузов коляски с регулируемым углом наклона, состоящий из спинки, сиденья и подножки. | Принято |
|  |  | Дополнить страховочный привязной ремешок: Неотъемлемая часть шасси, предназначенная для предотвращения опасности самопроизвольного откатывания коляски. | Принято |
| Раздел 4, п. 4.1 | Ин лаб | КЗ (модуль с люлькой) - коляска закрытая с закрытым кузовом для детей от рождения и (приблизительно) до 7 мес, одного года, полутора лет; КО (модуль с прогулочным блоком) - коляска открытая с открытым кузовом для детей от 7 мес. до трех лет Исходя из положений области применения рассматриваемого стандарта все коляски предназначены для прогулок с детьми, поэтому некорректно применять формулировку «прогулочный блок» только к коляскам с открытым кузовом. Кроме того, в НПА отсутствуют определения терминов «люлька» и «прогулочный блок» применительно к коляскам. В стандарте не допускается применять: - обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы; - произвольные словообразования | Принято к сведению. Вынесено на обсуждение рабочей группы |
|  | ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | КЗ (модуль с люлькой) - коляска закрытая с закрытым кузовом для детей от рождения и до 7 мес, одного года, полутора лет; КК - коляска комбинированная с закрытым и открытым кузовами (2 в 1) или трансформируемым кузовом для детей от рождения и до 7 мес, одного года, полутора лет, трех лет. |  |
|  |  | Ввести в определения понятия: модуль с люлькой, модуль с прогулочным блоком, коляска комбинированная, коляска с трансформируемым кузовом. |  |
|  |  | Ввести в определения понятия колясок в одноместном, двухместном и трехместном вариантах. |  |
|  | ООО «ЦНИИПШ» | КЗ (модуль с люлькой) – закрытая коляска с закрытым кузовом для детей от рождения и (приблизительно) до 7 мес., одного года, полутора лет; КО (модуль с прогулочным блоком) - открытая коляска с открытым кузовом для детей от 7 мес. до трех лет; КК - комбинированная коляска с закрытым и открытым кузовами (2 в 1) или трансформируемым кузовом для детей от рождения до трех лет. См. п.4.1 проекта ГОСТ. После сокращенного слова «мес» поставить точку или заменить словом «месяцев». Приложение А ГОСТ Р 7.0.12-2011 | Принято |
| п. 4.1 Примечание 1 | ООО «ФДК «ТРИУМФ» | Удалить примечание 1 1 Допускается изготавливать коляску открытую с открытым кузовом для детей с рождения при наличии жесткой спинки | Принято |
| Таблица 1 | ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | Дать определение: страховочный привязной ремешок и указать требования к нему. | Принято |
| п. 4.2 таблица 1 строка 2 столбец 2 | Ин лаб | Изложить в редакции: Короб (люлька); тент закрытый; фартук со смотровым окном или ветрозащитным щитком; ремни или ручки для переноса кузова; матрац | Принято частично, Изложено в редакции: Люлька/люлька-переноска; капюшон; чехол на коляску (на ножки); фартук со смотровым окном или ветрозащитным щитком; ремни или ручки для переноса кузова; матрац |
| Таблица 1, п.4.2, раздел 4 | ООО «ЦНИИПШ» | Изложить в редакции: чехол на коляску (на ножки) | Принято |
| п. 4.3 Примечание | Ин лаб | 3десь и далее по тексту в скобках указаны параметры и размеры для двух(трех)местных колясок. Если рядом с каким-либо показателем не стоит показатель в скобках, то этот показатель распространяется и на двух(трех)местную коляску. Требования к трехместным коляскам не установлены | Принято к сведению. Вынесено на обсуждение рабочей группы |
| Раздел 4, п. 4.3 | ООО «ТСЛ» | 4.3 Допускается изготавливать облегченные коляски: типа КК (2 в1), КЗ массой до 10 (15) кг без амортизирующего устройства, с коробом для ребенка до 7 мес.; типа КК (с трансформируемым кузовом), КО массой до 6 (11) кг без регулируемого угла наклона спинки и подножки, без амортизирующего устройства и тента, сиденье мягкое. Возможно необходимо добавить число и для 3-местных колясок |  |
| Раздел 4, п. 4.3, | ООО «ЦНИИПШ» | типа КК (2 в 1), КЗ массой до 10 (15) кг без амортизирующего устройства, с люлькой (люлькой-переноской) для ребенка до 7 мес.; Добавить пробел между слогом «в» и цифрой 1. В таблице 1 нет короба, вместо него указаны: «Люлька/люлька-переноска» | Принято |
| Раздел 4, п. 4.3 |  | типа КК (с трансформируемым кузовом), КО массой до 6 (11) кг без регулируемого угла наклона спинки и подножки, без амортизирующего устройства и капюшона, с мягким сиденьем. В таблице 1 нет тента, вместо него указан капюшон | Принято |
| Раздел 4, п. 4.3 |  | Основные размеры для колясок с закрытым кузовом типов КЗ и КК указаны на рисунке 1 и в таблице 2. Добавить пробел между словом рисунок и цифрой 1. | Принято |
| Таблица 2, п.4.4, раздел 4 |  | Наименование и обозначение размера. Над таблицей указать «В миллиметрах» | Принято |
|  |  | КЗ, КК с ограничением по массе Добавить пробел | Принято |
|  |  | Исправить Одного года | Принято |
|  |  | Глубина кузова в средней части H1, не менее | Принято |
|  |  | Расстояние (внутреннее) от дна кузова до верхней кромки капюшона H4, не менее | Принято |
|  |  | Длина капюшона L3, не менее | Принято |
|  |  | Ширина дна кузова коляски B1, не менее | Принято |
| Таблица 3 | ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | Норма для типов КО для детей от 7 мес. до трех лет, КК для детей до трех лет | Принято |
| Таблица 3, п.4.4, раздел 4 | ООО «ЦНИИПШ» | Наименование и обозначение размера. Над таблицей указать «Размеры в миллиметрах» | Принято |
|  | ООО «ЦНИИПШ» | Ширина сиденья B1, не менее 300 (500)* (700)** | Принято |
| п. 4.5 таблица 3 строка 5 столбец 2 | Ин лаб | Изложить в редакции: 300 (500)* (700)** | Принято |
| Таблица 3 | ООО «ТСЛ» | Отсутствуют «звёздочки», обозначающие 2- и 3-местные коляски. Изложить в редакции: «Ширина сиденья B1, не менее 300 (500)* (700)**» | Принято |
| Таблица 3 | ООО «ФДК «ТРИУМФ» | Убрать ограничения габаритных размеров коляски (двух- и трехместных) из ГОСТа , так как возможна разная компоновка, то есть люльки могут быть рядом , а могут быть одна за другой. Дополнить пунктом о том, что для многоместной коляски размеры модуля (люльки или прогулочного блока) должны соответствовать требованиям, предъявляемым для одноместной коляски. В таблице 3 первые пункты сформулировать так: Ширина коляски общая B2, не более 600 * Общая длина коляски в рабочем положении или при легко складываемой ручке, убранной к кузову, L2 не более 950 * * для двух- и трехместных колясок размеры являются рекомендуемыми и могут быть превышены в зависимости от компоновки в этой же таблице в строке пункт "Ширина сиденья оставить только" 300, Очевидно, что для 2х местной будет ДВА сиденья, а для трехместной - ТРИ. Но их расположение возможно в различных комбинациях. В таблице 2 можно ничего не менять, там параметры идут как рекомендуемые. Главное - чтобы коляска была устойчивой и надежной (проверяется при испытаниях). Остальное - на усмотрение производителя. | Принято к сведению. Вынесено на обсуждение рабочей группы |
| Таблица 3 | ООО «ТСЛ» | Техническая ошибка в отображении символа «градусы» Изложить в редакции: «Угол между спинкой и сиденьем в положении сидя λ1 110° – 120°» | Принято |
| Таблица 3, п.4.4, раздел 4 | ООО «ЦНИИПШ» | Расстояние от сиденья до верхней кромки бокового ограничителя (глубина кузова) H3 Исключить перенос слова «бокового» | Принято |
| Таблицы 2, 3, 4 |  | Числовые значения показателей проставить на уровне последней строки наименования показателей | Принято |
| Раздел 5, п.5.1 |  | Коляски следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технических условий, стандарта организации или технического описания на коляску, по рабочим чертежам и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. | Принято |
| Раздел 5, п. 5.3 | Ин лаб | Изложить в редакции: Коляска должна начать движение при приложении к ней силы не более 14,7 Н при разблокированном тормозном устройстве. | Принято |
| Раздел 5, п. 5.6 | ООО «ТСЛ» | Добавить п. п.5.6 5.6 Коляски детские должны иметь тормозную и блокировочную системы. | Принято |
| Раздел 6, п. 6.1 |  | - на торце закрытого кузова - 10 (15) кг - на крайних точках спинки и подножки открытого кузова - 5 (10) кг Возможно необходимо добавить число и для 3-местных колясок | Принято к сведению. Вынесено на обсуждение рабочей группы |
| Раздел 6, п. 6.2 |  | - на боковине закрытого кузова - 10 (15) кг; - на расстоянии 120 мм от боковины открытого кузова - 5 (10) кг Возможно необходимо добавить число и для 3-местных колясок |  |
| Раздел 6, п. 6.4 |  | Добавить в п. 6.4 Крепление ручек должно иметь блокировку, не допускающую самопроизвольного срабатывания движущихся деталей (складные ручки) из рабочего положения. | Принято |
| Раздел 6, п. 6.7 | ООО «ЦНИИПШ» | Закрытые съемные кузова должны быть снабжены приспособлениями для их переноски (ручки, ремни, скобы). Приспособления должны выдерживать нагрузку 30 кг в течение 30 мин. Прочность ремней безопасности, включая регуляторы и замки, должна быть не менее 150 Н. | Принято |
| Раздел 6, п. 6.10 |  | По показателям химической и биологической безопасности коляски должны соответствовать требованиям [1]. | Принято |
| Раздел 6, п. п.6.11 | ООО «ТСЛ» | 6.11 Одна из обивок закрытого кузова должна быть водонепроницаемая Указан метод испытания по п.8.6. Однако не указан НД на испытания. Например: ГОСТ 413 (ИСО 1420-87), ГОСТ 22944 | Принято |
|  |  | Добавить в п. 6.11 «Текстильные материалы колясок должны быть прочными, иметь устойчивость окраски к трению не менее 3 баллов по серой шкале эталонов.» | Принято |
|  | Ин лаб | 6.11 Одна из обивок закрытого кузова должна быть водонепроницаемая. Набивка открытых кузовов должна быть изолирована от проникания в нее влаги или быть легко съемной для просушки. Требование к набивке открытых кузовов задублировано | Принято |
|  | ООО «ФДК «ТРИУМФ» | Требование к набивке открытых кузовов задублировано | Принято |
|  | Ин лаб | Допускается применять водопроницаемые материалы при наличии съемного чехла из водонепроницаемых материалов. | Принято |
| Раздел 6, п. 6.13 | ООО «ЦНИИПШ» | Изложить в редакции: Коляски, их сборочные единицы, детали и отделка должны быть без острых углов, кромок и заусенцев. Коляски не должны иметь узлов и деталей, контактирующих с ребенком, находящимся в коляске. | Принято |
| Раздел 6, п. 6.14 | ООО «ТСЛ» | В пункте нет требований по надёжности (Табл. 4, п.14). Видимо, техническая ошибка (опечатка) | Принято |
| Раздел 6, добавить п.6.17 | ООО «ЦНИИПШ» | В коляске не должно быть открытых отверстий, щелей диаметром в диапазоне больше 5 мм и меньше 12 мм. Не допускается самопроизвольного срабатывания движущихся (складные ручки) и съемных деталей (кузова) из рабочего положения. | Принято |
| Раздел 6, добавить п.6.18 | ООО «ЦНИИПШ» | Текстильные материалы коляски должны быть прочными. Разрывная нагрузка текстильных материалов кузова (кузовов) должна быть не менее Н. Устойчивость окраски текстильных материалов кузова (кузовов) коляски к сухому и мокрому трению должна быть не менее 3 баллов по серой шкале эталонов. | Принято |
| Раздел 7, п. 7.2 | ООО «ЦНИИПШ» | Сертификационным испытаниям на соответствие требованиям [ 1 ] следует подвергать две коляски из партии. Для идентификации органолептическим методом отбирают не менее 20 % колясок от партии. | Принято |
| Раздел 7, п. 7.3 | ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | 7.3 Приемочные испытания проводят по ГОСТ 15.009 на соответствие требованиям, указанным в таблице 4. На приемочные испытания представляют опытный образец коляски, отобранный комиссией. | Принято |
| Раздел 7, п. 7.4 | ООО «ЦНИИПШ» | Указать от какой партии какое количество колясок подвергается испытаниям. | Принято к сведению. |
| Таблица 4 В целом | ООО «ТСЛ» | Необходимо форматирование всей таблицы с целью выравнивания | Принято |
| Таблица 4 п.14 |  | Исправить: «14.Испытания на надёжность колясок п.6.15,7.6» | Принято |
| Таблица 4, п.7.7, раздел 7 | ООО «ЦНИИПШ» | При отсутствии отдельных данных в таблице поставить прочерк (тире) | Принято |
| Таблица 4, п.7.7, раздел 7 |  | Указать примечание внутри таблицы внизу | Принято |
| Строка 1, Таблица 4, раздел 7 |  | Изложить в редакции 9.1 | Принято |
| Строка 2, Таблица 4, раздел 7 |  | Заменить 4.1; 4.2 (табл.1); 4.3; 4.4 (табл.2) | Принято |
| Строка 3, Таблица 4, раздел 7 |  | Заменить 4.3, 4.4 (табл.2); 4.5 (табл.3); 5.2; 6.5 | Принято |
| Строка 4, Таблица 4, раздел 7 |  | Исключить Требования: 5.1 Методы испытаний: 8.1 | Принято |
| Строка 5, Таблица 4, раздел 7 |  | Изложить в редакции 8.4.1 | Принято |
| Строка 6, Таблица 4, раздел 7 |  | Изложить в редакции 8.4.2 | Принято |
| Строка 9, Таблица 4, раздел 7 |  | Изложить в редакции 9.2; 9.3 | Принято |
| Строка 10, Таблица 4, раздел 7 |  | Изложить в редакции 6.10; 6.11; 6.18 8.6; 8.15 | Принято |
| Строка 14, Таблица 4, раздел 7 |  | Изложить в редакции 6.14 | Принято |
| Раздел 8, п. 8.1 | Ин лаб | Перед испытанием фурнитуру в коляске подтягивают в соответствии с инструкцией по сборке. Образец для испытаний должен иметь полную готовность, быть в состоянии, доступном для реализации на рынке и использования потребителем. | Принято |
| Раздел 8, п. 8.1.1 | ООО «ЦНИИПШ» | Образцы, предназначенные для испытания (кроме испытаний на температурные воздействия и испытаний текстильных материалов), предварительно выдерживают не менее трех суток в помещении с относительной влажностью воздуха от 45 % до 70 %, и температурой от 15 °С до 30 °С. В этих же условиях затем проводят испытания образцов. Климатические условия проведения испытаний на температурные воздействия - по ГОСТ 10681. В этих же условиях затем проводят испытания образцов. | Принято |
| Раздел 8, добавить п.8.1.3 |  | Климатические условия выдерживания текстильных материалов перед проведением испытаний – в соответствии с требованиями стандартов на методы испытаний. Климатические условия проведения испытаний текстильных материалов по ГОСТ 10681. |  |
| Раздел 8, п. 8.2 | Ин лаб | Исключить пункт «8.2 Аппаратура и ее допуски» Требования к оборудованию внесены некорректно. Установление требований к погрешностям средств измерений недопустимо без проведения метрологической экспертизы. Кроме того, для измерений в целях подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям безопасности допускается применять только средства измерений утвержденного типа. В ФГИС Аршин отсутствуют сведения об утвержденных типах транспортиров. Помимо прочего требования к применяемым средствам измерений установлены далее по тексту стандарта. | Отклонено. П.8.2 изложено в редакции: 8.2 Средства измерения Динамометр с погрешностью измерения нагрузки ± 5 % по ГОСТ 13837; Линейка измерительная металлическая с ценой деления 1 мм и погрешностью измерения не более ±0,5 мм по ГОСТ 427; Штангенциркуль по ГОСТ 166; Транспортир по ГОСТ 139494; Рулетка измерительная металлическая с ценой деления 1 мм по ГОСТ 7502-98; Секундомер механический или электронный с ценой деления не более 0,2 с и погрешностью синхронизации не более ±1 с по ГОСТ 23350; Весы с погрешность измерения массы ±0,5 % по ГОСТ OIML R 76-1; Угломер или угломер с нониусом с погрешность не более ±0,5° по ГОСТ 5378 |
|  |  | Изложить в редакции: - погрешность размеров не более ±0,5 мм. | Принято |
|  |  | Изложить в редакции: Секундомер механический или электронный с ценой деления не более 0,2 с по ТУ 25-1819.0021, ТУ 25-1894.003, ГОСТ 23350, ТУ РБ 100231303.011: - погрешность синхронизации не более ±1 с. | Принято частично. В ГОСТ не ссылаются на ТУ. |
|  |  | Изложить в редакции: Весы, погрешность измерения массы ±0,5 %; Угломер или угломер с нониусом, погрешность не более ±0,5°. | Принято |
| П.8.2, раздел 8 | ООО «ЦНИИПШ» | Аппаратура Испытательное устройство ??? Динамометр (по ГОСТ 13837) с пределом измерений ???, ??? класса точности обыкновенного исполнения, для умеренного и холодного климата с погрешностью измерений ???%. Линейка измерительная металлическая с ценой деления 1 мм по ГОСТ 427. Рулетка измерительная металлическая с ценой деления 1 мм по ГОСТ 7502-98. Секундомер механический с ценой деления 0,1 с по ГОСТ 8.423, погрешностью синхронизации ±1 с. Весы ??? (вид) по ГОСТ ???, ??? класса точности с наибольшим пределом взвешивания ???. Транспортир по ГОСТ ???, тип ???, диапазон угломерной шкалы ???. Штангенциркуль по ГОСТ ??? Устройство для определения устойчивости окраски к трению (по ГОСТ 9733.27) Разрывная машина ??? (по ГОСТ ???) | Принято частично. Изложено в редакции: 8.2 Средства измерения Динамометр с погрешностью измерения нагрузки ± 5 % по ГОСТ 13837; Линейка измерительная металлическая с ценой деления 1 мм и погрешностью измерения не более ±0,5 мм по ГОСТ 427; Штангенциркуль по ГОСТ 166; Транспортир по ГОСТ 139494; Рулетка измерительная металлическая с ценой деления 1 мм по ГОСТ 7502-98; Секундомер механический или электронный с ценой деления не более 0,2 с и погрешностью синхронизации не более ±1 с по ГОСТ 23350; Весы с погрешность измерения массы ±0,5 % по ГОСТ OIML R 76-1; Угломер или угломер с нониусом с погрешность не более ±0,5° по ГОСТ 5378 |
| Раздел 8, п. 8.3.1 | ООО «ТСЛ» | Изложить в редакции: 8.3.1 Соответствие колясок конструкторской документации (п.5.1), проверяют визуально, по документации пооперационного контроля и(или) по сборочному чертежу. Наличие тормозной и блокировочной систем (п.5.6) проверяют визуально. | Принято |
| Раздел 8, п. 8.3.2 |  | Изложить в редакции: Массу коляски определяют без дополнительных легкосъемных элементов (облегченные коляски типа КО необходимо взвешивать без легкосъёмного тента) на весах с погрешностью не более 25 г в интервале 5-25 кг | Принято частично. Слово «тент» заменен на « капюшон» |
|  |  | Изложить в редакции: Размеры следует проверять измерительным инструментом, линейная погрешность которого не должна быть более 1 мм, угловая - не более 1°. Несостыковка погрешностей измерения (не более 1 мм, не более 1° и погрешности средств измерения (±0,5 мм, ±0,5°) | Принято |
|  | ООО «ЦНИИПШ» | Основные параметры и размеры (пп. 4.3; 4.4; 4.5; 5.2; 6.5) проверяют с учетом типа коляски и назначения (для какого возраста ребенка она предназначена). Массу коляски следует определять без дополнительных легкосъемных элементов (облегченные коляски типа КО взвешивать без легко съемного капюшона). | Принято |
| Раздел 8, п. 8.6 | ООО «ТСЛ» | Изложить в редакции: «Требования к материалам (пп. 6.10; 6.11), | Принято |
|  |  | 8.6 Тип коляски (п. 4.1), наличие основных элементов (пп. 4.2; 4.3), правильность условного обозначения (п. 4.4), травмобезопасность узлов, деталей, отделки (отсутствие заусенцев, острых кромок и т.д.) (п. 8.13), наличие эксплуатационной документации и комплект поставки (п. 5.5), наличие маркировки на коляске и на упаковке (пп. 9.2; 9.3), требования к материалам (пп. 6.10; 6.11), наличие двойной блокировки (п. 6.4), наличие ограничителя хода ручки не далее ее вертикального положения и наличие фиксатора для удержания в сложенном положении открытой коляски (п. 6.5), возможность установки световозвращающих и сигнальных элементов (п.6.16) следует проверять визуально на образце и по нормативно-технической и конструкторской документации. Добавить метод испытания. | Принято |
|  |  | Водонепроницаемость обивки закрытого кузова (п.6.11) исходя из материала проверяют по ГОСТ 413 (ИСО 1420-87) или ГОСТ 22944. | Принято |
|  | ООО «ЦНИИПШ» | Изложить в редакции: Тип коляски (п. 4.1), наличие основных элементов (пп. 4.2; 4.3), травмобезопасность узлов, деталей, отделки (отсутствие заусенцев, острых кромок и т.д.) (п. 6.13), наличие эксплуатационной документации и комплект поставки (п. 5.5), наличие маркировки на коляске и на упаковке (пп. 9.2; 9.3), требования к материалам (пп. 6.10; 6.11), наличие двойной блокировки (п. 6.4), наличие ограничителя хода ручки не далее ее вертикального положения и наличие фиксатора для удержания в сложенном положении открытой коляски (п. 6.5) следует проверять визуально на образце и по нормативно-технической и конструкторской документации | Принято |
| Раздел 8, п. 8.7 |  | Для проверки продольной устойчивости (п. 6.1) коляску с заторможенными колесами (колесом) устанавливают на горизонтальной плоскости (в открытый кузов помещают равномерно распределенный груз 10 кг) и поочередно подвешивают груз: для колясок с закрытым кузовом - 10 (15) кг на верхней кромке люльки со стороны ручки и со стороны капюшона; для колясок с открытым кузовом - 5 (10) кг на крайних точках спинки и подножки (если спинка и подножка с изменяемыми углами наклона, то они устанавливаются в наиболее горизонтальном положении). При проверке коляска не должна опрокидываться. | Принято |
| Раздел 8, п. 8.8 |  | Для проверки поперечной устойчивости (п. 6.2) коляску с заторможенными колесами (колесом) устанавливают на плоскости с уклоном 10° так, чтобы оси колес были расположены вдоль уклона (в открытый кузов помещают равномерно распределенный груз 10 кг), и подвешивают со стороны, расположенной ниже по уклону, груз: | Принято в редакции: Для проверки поперечной устойчивости (п. 6.2) коляску с заторможенными колесами (колесом) устанавливают на плоскости с уклоном 10° так, чтобы оси колес были расположены вдоль уклона (в открытый кузов помещают равномерно распределенный груз 10 кг, для двух(трех)местных колясок груз размещается в каждом из кузовов), и подвешивают со стороны, расположенной ниже по уклону, груз: |
| Абзац 1 п. 8.8 | ООО «ТСЛ» | Изложить в редакции: Для проверки поперечной устойчивости (п. 6.2) коляску с заторможенными колесами (колесом) устанавливают на плоскости с уклоном 10° так, чтобы оси колес были расположены вдоль уклона (в открытый кузов поместить равномерно распределенный груз 10 кг; для двух(трех)местных колясок груз размещается в каждом из кузовов), и подвешивают со стороны, расположенной ниже по уклону, груз: |  |
| Абзац 2 п. 8.8 | ООО «ТСЛ» | - для колясок с закрытым кузовом - 10 (15) кг к верху боковины кузова на расстоянии 0,5 L1 | Принято |
|  |  | После испытания не должно быть каких-либо дефектов, связанных с температурным воздействием (трещины, хрупкость материала, нарушения лако-красочного покрытия, дефектов (трещин и разрывов) материала из которого изготовлена коляска и т.д.). | Принято |
| Раздел 8, п. 8.11 | ООО «ЦНИИПШ» | При испытании ремней или ручек для переноса кузова (п. 6.7) или кузов, с равномерно распределенным в нем грузом 30 кг, следует подвесить кузов на ремнях или ручках на 30 мин, после чего не должно быть повреждений ремней или ручек, а также кузова | Принято |
| Абзац 1, п.8.14, раздел 8 |  | При температуре минус 45 °С или температуре, указанной в технических условиях, стандарте организации, техническом описании, коляска должна находиться 20-30 мин. | Принято |
| Абзац 2, п.8.14, раздел 8 | » | После температурного воздействия коляску устанавливают на горизонтальную плоскость в помещении с температурой ???. Указать интервал значений температуры в комнате для сходимости и воспроизводимости результатов испытаний. | Принято. Изложено в редакции: «После температурного воздействия коляску устанавливают на горизонтальную плоскость в помещении с нормальными климатическими условиями (НКУ): температура 25±10 °С, относительная влажность воздуха 45-80 %.» |
| Абзац 4, п.8.14, раздел 8 | ООО «ЦНИИПШ» | Коляску следует однократно сложить и разложить, в т.ч. кузов (если он складной) и капюшон. | Принято |
| Добавить п.8.15, раздел 8 |  | Испытания разрывной нагрузки текстильного материала проводят по ГОСТ 3813, ГОСТ 8847, ГОСТ 17316, ГОСТ 30303. Испытания устойчивости окраски текстильного материала к воздействию сухого и мокрого трения проводят по ГОСТ 9733.27 | Принято |
| Раздел 8. | ООО «ТСЛ» | Испытание текстильных материалов на прочность проводится согласно ГОСТ 3813 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) Метод испытания отсутствовал Добавить. | Принято. Добавлено в п. 8.15 |
|  |  | Устойчивость окраски текстильных материалов к трению проверяют согласно ГОСТ 9733.27. | Принято. Добавлено в п. 8.15 |
|  |  | Отсутствует метод испытания по п.6.13 | Принято к сведению |
| п.8.12 |  | Под нагрузкой ремни следует выдерживать в течение 60 ± 2 с. | Принято |
| п.8.14 |  | После температурного воздействия коляску устанавливают на горизонтальную плоскость в помещении с нормальными климатическими условиями (НКУ): температура 25±10 °С, относительная влажность воздуха 45-80%. | Принято |
| Раздел 9, п. 9.2 | ООО «ФДК «ТРИУМФ» | Изложить в редакции: «На внешней стороне рекомендовано расположить образец основного обшивочного материала кузова коляски размером не менее 40х40 мм (при прозрачной упаковке указанное требование не обязательно).» | Принято |
| Раздел 10, п. 10.2 |  | Изложить в редакции: «Гарантийный срок эксплуатации: - для колясок типа КЗ (от рождения до 7 мес.) - 6 месяцев; - для колясок типа КО (от 7 мес.) - 12 месяцев; - для колясок типа КК (от рождения и до 3-х лет) – 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть» Исключить дефис | Принято |
| Раздел 10, п. 10.2 | ООО «ЦНИИПШ» | со дня продажи через розничную торговую сеть. Исключить дефис | Принято |
| Приложение А, п.5 | ООО «ТСЛ» | 5. В кузове коляски размещают и закрепляют равномерно распределенный груз: 15 (20) кг - для колясок, имеющих ограничение по массе; 20 (30) - для остальных типов. Возможно необходимо добавить число и для 3-местных колясок, обозначить «звездочками». Необходимо добавить единицу измерения «кг». | Принято к сведению. Вынесено на обсуждение рабочей группы |
| Таблица приложения А | ООО «ЦНИИПШ» | Высота неровностей Н, мм Исключить перенос | Принято |
| Таблица, п.5, методики проведения испытаний Приложения А |  | Отсутствуют требования для трехместных колясок | Принято к сведению. Вынесено на обсуждение рабочей группы |
| Приложения А | ФБУ «Ростест-Москва» | Описание методики неполное. Нет описания манипуляций с коляской и критериев оценки результата | Принято к сведению. Вынесено на обсуждение рабочей группе. |
| Библиография | ООО «ЦНИИПШ» | [1] Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) | Принято |

Президент Ассоциации «АИДТ»									А.В. Цицулина